## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100LT ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #2.926.400,00 €# με ΦΠΑ24% Κ.Α. 7135.037 Φ.20 για τα έτη 2020, 2021, 2022 |
| --- | --- | --- |
| Τα Ταχ. Διεύθυνση: Ι. ΟΔΟΣ 151 Τα ΤΑχ. Κώδικας: 122 41 - ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες: Ράπτης αργυριοσ ☏ : 210.3402432 @:t.shed. prog.tek.kath@athens.gr |  |  |

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| --- |
| Μεταλλικός απορριμματοφόρος κάδος 1100L με ποδομοχλό (CPV44613700-7) |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Οι προσφερόμενοι κάδοι πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής (του τελευταίου δωδεκαμήνου) και να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων, βιοαποβλήτων, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων και να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 μέρος (part) 2, 5, 6 (όπως ισχύει) | NAI |  |  |
| 1.2 | Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων του Δήμου Αθηναίων. Το σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης θα είναι κατάλληλων τεχνικών απαιτήσεων, ισχυρής κατασκευής και θα παρέχει ασφαλή αγκίστρωση, ανύψωση και ανατροπή του κάδου με σύστημα βραχιόνων και κτένας. | NAI |  |  |
| 1.3 | Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. | NAI |  |  |
| 1.4 | Να φέρουν 4 τροχούς έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους ανάρτησης. | NAI |  |  |
| 1.5 | Οι κάδοι θα διαθέτουν επίπεδο πλαστικό καπάκι και θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα, πάχους κατ’ ελάχιστο2,00χιλιοστών (±10%) για τον πυθμένα και κατ’ ελάχιστο1,50 χιλιοστών (±10%) για το σώμα, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά ENISO 1461 μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας ψευδαργύρου 99.9%, έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση. | NAI |  |  |
| 2 | Το κυρίως σώμα (ΚΟΡΜΟΣ) |  |  |  |
| 2.1 | Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή σταθερότητά τους έναντι τυχόν ανατροπής τους καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης. | NAI |  |  |
| 2.2 | Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων θα γίνεται εσωτερικά ή εξωτερικά με αδιάκοπη και συνεχή ή τμηματική ραφή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων έτσι ώστε να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα των απορριμμάτων που προκαλούν την διάβρωσή τους, ενώ ο πυθμένας του θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές, | NAI |  |  |
| 2.3 | Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει υποχρεωτικά σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος (Π) πάχους 3,0χιλ.±0,5χιλ. (κατ’ ελάχιστο) με στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού υπερυψωμένου χείλους για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. Ενώ θα αποτελεί παράλληλα και μηχανισμό ανάρτησης του κάδου τύπου «κτένας». | NAI |  |  |
| 2.4 | Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει κατάλληλες, ανεξάρτητες και πολλαπλές συνεχόμενες βαθιές πρεσσαριστές κάθετες νευρώσεις, κατ’ ελάχιστο τέσσερεις (4) σε κάθε πλευρά του κάδου (μπροστά, πίσω, πλαϊνές πλευρές). Επίσης ο κάδος θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει σε ευδιάκριτο σημείο, σε ειδική εσοχή αυτοκόλλητο με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του φορέα, επίσης θα φέρει εξωτερικά δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες μήκους κατ’ ελάχιστο 200 χιλιοστών οι οποίες θα έχουν ειδικές πρεσσαριστές νευρώσεις για μέγιστη ενίσχυση στα σημεία στρέψεως πάχους κατ’ ελάχιστο 2 χιλιοστών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη χρήση τους. | NAI |  |  |
| 2.5 | Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο μεταλλικά διαμορφωμένα πλαίσια (κιθάρες) ηλεκτροσυγκολλημένες συνεχόμενα η διακεκομμένα τόσο στο σώμα του κάδου αλλά και στους πείρους ανάρτησης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και ισχυροποίηση του μηχανισμού ανάρτησης ενάντια στις παραμορφώσεις από την υπερφόρτωση. Οι πείροι ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένοι από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου 40 (± 2) χιλιοστών, μήκους κατ’ ελάχιστο 45 χιλιοστών σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840 οριζόμενα, και πάχους κατ’ ελάχιστο 4 χιλιοστών. | NAI |  |  |
| 2.6 | Ο πυθμένας των κάδων θα αποτελείται υποχρεωτικά από ενιαίο χαλυβδόφυλλο πρεσσαριστό ύψους κατ’ ελάχιστο τριών (3) εκατοστών με πρεσσαριστές οριζόντιες και κάθετες νευρώσεις για μέγιστη αντοχή σε παραμορφώσεις ενώ στην άκρη αυτού εντός ειδικής πρεσσαριστής λεκάνης θα υπάρχει επι ποινή αποκλεισμού οπή αποχέτευσης διαμέτρου κατ’ ελάχιστο 50 χιλιοστών με ηλεκτροσυγκολλημένη ανάλογη σωλήνα κατάλληλη για την άνετη εκροή υγρών κατά το πλύσιμο κάδων . Η οπή αποχέτευσης θα καλύπτεται με πλαστικό πώμα ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα αποτρέποντας τα υγρά απορριμμάτων καθώς και τα υγρά μετά το πλύσιμο των κάδων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. | NAI |  |  |
| 2.7 | Στο κυρίως σώμα των κάδων θα υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες κατ’ ελάχιστο έξι(6) χαλύβδινες στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές για την εύκολη μετακίνηση τους κατασκευασμένες από χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστο 3 χιλιοστών. | NAI |  |  |
| 2.8 | Το κυρίως σώμα των κάδων θα είναι βαμμένο σε RALπολυουρεθανική ηλεκτροστατική απόχρωση με προδιαγραφές αντιγκράφιτι. | NAI |  |  |
| 3 | Καπάκι κάδου |  |  |  |
| 3.1 | Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο. | NAI |  |  |
| 3.2 | Θα έχει κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις) με κορυφή ύψους κατ’ ελάχιστο 100mm πάνω από το «Π» του κάδου, ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή και θα ανοίγει προς τα πάνω με τη βοήθεια τριών πρεσαριστών χειρολαβών (στις 2 άκρες και στο μέσο) στην εμπρόσθια πλευρά. Το καπάκι να μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση θραύσης | NAI |  |  |
| 3.3 | Κατασκευαστικά μπορεί να είναι τύπου “injection” μονού τοιχώματος πάχους κατ’ ελάχιστον 4,5mm ± 0,5mm και βάρους κατ’ ελάχιστον 6kg ± 100gr ή διπλού τοιχώματος τύπου “rotto molding” πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm ±0,5mm το κάθε τοίχωμα και βάρους κατ’ ελάχιστον 6kg ± 200gr. Να διαθέτει σταθερότητα κατασκευής και να περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. Ο τρόπος κατασκευής του να του παρέχει τη δυνατότητα, να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Δεξιά και αριστερά των τοξοειδών νευρώσεων στα σημεία επαφής και λειτουργίας με τις λάμες του ποδομοχλού θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις επί πλέον του κυρίως σώματος του καπακιού που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ποδομοχλού ως προς το καπάκι. | NAI |  |  |
| 3.4 | Να συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες διαμορφωμένους σε χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία από μηχανικές καταπονήσεις. | NAI |  |  |
| 3.5 | Θα καλύπτει το άνοιγμα του κάδου επικαθήμενο πλήρως πάνω στο πλαίσιο Π στο χείλος του ανοίγματος ώστε να μην εκλύονται οσμές στο περιβάλλον ούτε να εισέρχονται έντομα εντός του κάδου. | NAI |  |  |
| 3.6 | Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωση τους στο απορριμματοφόρο το άνοιγμα του καπακιού να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα επιστρέφει στη αρχική του θέση. Ο χρωματισμός του θα γίνει με προσθήκη χρωστικής στην πρώτη ύλη κατά την επεξεργασία ενώ δεν θα προσβάλλεται από την υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία. Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. | NAI |  |  |
| 3.7 | Οι κάδοι θα φέρουν σύστημα μεταλλικού ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού κατασκευασμένο από σωλήνα Φ26 (κατ’ ελάχιστο) με λάμες ανάρτησης πάχους κατ’ ελάχιστο 5mm με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά από τη διάβρωση. | NAI |  |  |
| 3.8 | Στο σημείο επαφής των ράβδων ανύψωσης με το πλαστικό καπάκι θα παρεμβάλλεται μεταλλική λάμα γαλβανισμένη σχήματος «Π» ή ζεύγος πλαστικών ροδελών κύλισης (με δυνατότητα αντικατάστασης) για την επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του καπακιού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μεταλλική λάμα ανάρτησης να μην έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με το καπάκι με κίνδυνο διάτρησής του λόγω μακροχρόνιας χρήσης. | NAI |  |  |
| 3.9 | Το καπάκι θα φέρει ανάγλυφα τα στοιχεία του κατασκευαστικού του οίκου και το μοντέλο του, τα στοιχεία του κατασκευαστή των κάδων εντός ειδικής πρεσαριστής εσοχής, και το σήμα απαγορευτικού φωτιάς και βανδαλισμού. | NAI |  |  |
| 3.10 | Οι κάδοι θα είναι εξοπλισμένοι με chip (έξυπνη ετικέτα) αναγνώρισης και ταυτοποίησης, καταγραφής συντεταγμένων , για καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου των μέσων προσωρινής αποθήκευσης. | NAI |  |  |
| 4 | Τροχοί – Ανάρτηση |  |  |  |
|  | Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: |  |  |  |
| 4.1 | Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου, κατ’ ελάχιστο 200 κιλών ο κάθε ένας. | NAI |  |  |
| 4.2 | Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται εύκολη η μετατόπισή τους. | NAI |  |  |
| 4.3 | Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους θα επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια ασφάλειας ο κάθε ένας. | NAI |  |  |
| 4.4 | Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους κατ’ ελάχιστο 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις, θα είναι συγκολλημένες σε κάθε γωνία. | NAI |  |  |
| 4.5 | Οι δύο εμπρός τροχοί πρέπει να έχουν χωριστό σύστημα πέδησης ο καθένας με ποδόφρενο, το οποίο θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα του ποδιού και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστοι για τους εργαζομένους. | NAI |  |  |
| 5 | Διαστάσεις – Χωρητικότητα -Βάρη |  |  |  |
| 5.1 | Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840. | NAI |  |  |
| 5.2 | Tο βάρος κενού κάδου (πλήρως συναρμολογημένου) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 κιλά, ώστε να είναι εύχρηστος και να μην καταπονεί τους εργαζομένους. | NAI |  |  |
| 5.3 | To ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 440 κιλά. | NAI |  |  |
| 6 | Άλλα στοιχεία |  |  |  |
| 6.1 | Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν τέσσερεις (4) αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες στις τέσσερεις γωνίες τους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Ο κατασκευαστής των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι) θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας: 2.1 ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο), 2.2 ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο), 2.3 OHSAS 18001:2007 (ή ισοδύναμο), 2.4 ΕΝ-840 μέρος (part) 2, 5, 6 όπως ισχύει από φορέα διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή διεθνή φορέα με τις εκθέσεις επιθεώρησης, 2.5 Πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 9606 για όλα τα πάχη λαμαρίνας του κάδου με τις εκθέσεις δοκιμών, 2.6 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14, 2.7 Βεβαίωση εργοστασίου γαλβανίσματος κατά ΕΝ ISO 1461, καθώς και 2.8 Δήλωση συμμόρφωσης σήματος CE κατασκευαστή. | NAI |  |  |
| 6.3 | Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του μεταλλικού σώματος του κάδου και του πλαστικού καπακιού θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας του. | NAI |  |  |
| 6.4 | Στο κυρίως σώμα των μεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου ανάγλυφα. | NAI |  |  |
| 6.5 | Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου σε pvc αυτοκόλλητο εντός της ειδικής εσοχής. | NAI |  |  |
| 6.6 | Σε αυτοκόλλητο PVC επίσης θα αναγράφεται: | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Επωνυμία κατασκευαστικού οίκου. |  |  |  |
|  | - Ονομαστική χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. |  |  |  |
|  | - Έτος κατασκευής του κάδου |  |  |  |
|  | - Ημερομηνία κατασκευής. |  |  |  |
|  | - Πρότυπο που ανταποκρίνεται ο κάδος. |  |  |  |
|  | - Τύπος του κάδου . |  |  |  |
|  | - Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου. |  |  |  |
|  | - Αριθμός σειράς παραγωγής. |  |  |  |
|  | - Μέγιστη ικανότητα φορτώσεως σε kg. |  |  |  |
| 6.7 | Οι κάδοι θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι έτοιμοι προς τοποθέτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου κάδου 1100L, καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της προσφοράς, να κατατεθεί στις αποθήκες του Δήμου ακριβώς όμοιο δείγμα ενός (1) τεμαχίου του προσφερόμενου κάδου. | NAI |  |  |
| 7 | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις: |  |  |  |
| 7.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) ≥ 2 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Δήμου, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. | NAI |  |  |
| 7.3 | Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, για την χρονική διάρκεια που δεσμεύεται ο προμηθευτής και την δυνατότητα διάθεσης των ανταλλακτικών στην αγορά (υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή) ≥ 10 έτη. | NAI |  |  |
| 7.4 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης-αποκατάστασης του προμηθευτή για επισκευές εντός εγγύησης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. | NAI |  |  |
| 7.5 | Με την 1η παράδοση θα προσκομισθεί ένας εικονογραφημένος, ει δυνατόν, τιμοκατάλογος ανταλλακτικών σε έντυπη μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. | NAI |  |  |
| 8 | Αυτοκόλλητα |  |  |  |
| 8.1 | Μαζί με τους κάδους ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και 8.000 (οκτώ χιλιάδες) έγχρωμα αυτοκόλλητα διαστάσεων 10Χ15εκ. περίπου, για την επικόλλησή τους στο σώμα των κάδων με την αναγραφή: «Απαγορεύεται το παρκάρισμα, τα αυτοκίνητα θα μετακινούνται» και εικόνα γερανού-οχήματος. | NAI |  |  |
| Σημείωση: Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις κατά προτίμηση να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές |